MINISTERUL   EDUCAŢIEI   ŞI TINERETULUI   AL REPUBLICII   MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din  Moldova

Facultate Informatică si Inginerie

Лабораторная работа №1

По предмету:

Интегральные схемы

«Измерение статических параметров цифровых микросхем»

Выполнил

студент гр. С-22                                                           		          …………….

Проверил: 										Дубковецкий Ю.А.

Кишинёв 2009

Лабораторная работа №1

Измерение статических параметров цифровых микросхем

Цель работы: Изучить компоновку  и получить навыки использования универсальной

лабораторной установки. Изучить методы измерения выходных

напряжений и уровней входных сигналов цифровых микросхем, научиться

строить передаточные характеристики, определять запас

помехоустойчивости.

Ход работы:

- Изучить описание лабораторно работы.

- Ознакомиться с лабораторной установкой, расположением элементов на коммутационном поле и панели управления.

- Измерить уровни выходных сигналов для четырёх типов из имеющихся логических элементов (Рис.1.)  Замеры занести в таблицу.

- Собрать схему представленную на рисунке 2 , измерить уровни  UILMAX и UIHMIN для тех же элементов что и в предыдущем пункте. Для инвертирующих элементов считать в качестве UILMAX уровень, при котором светодиод начинает гаснуть, а в качестве UIHMIN уровень , при котором светодиод начинает загораться. Данные занести в таблицу.

1. Измерение уровней выходных напряжений.

Элементы TTL серии 150 считаются работоспособными , если выходное напряжение при логическом «0» меньше или равно 0,8 В , а выходное напряжение при логической «1» больше или равно 2,4 В.

Если на все входы элемента TTL  И - НЕ подать сигнал с уровнем больше 2,0 В , то через многоэмиттерный транзистор в базу транзистора Т1 поступит такой ток , что Т1 окажется открытым . Откроется  и Т3  и войдёт в насыщение . на выходе элемента появится низкий уровень.

При подаче на один из входов сигнала с уровнем меньше 0,8В , Т1 окажется закрытым так же как и Т3, а Т2 наоборот. Откроется. Выходной сигнал будет соответствовать логической «1». Уровни выходного сигнала измеряем вольтметром.

Схема измерения выходных напряжений:

Рис. 1.

Таблицы выходных напряжений:

К155ЛН1

| № | Ui | Uo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3,40 |
|  | 1 | 0,05 |
| 2 | 0 | 3,43 |
|  | 1 | 0,05 |
| 3 | 0 | 3,36 |
|  | 1 | 0,05 |
| 4 | 0 | 3,21 |
|  | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 3,19 |
|  | 1 | 0,05 |
| 6 | 0 | 3,23 |
|  | 1 | 0,05 |

В  таблице К155ЛН1 не работает 4-й элемент , так как входное напряжение  не должно превышать значения  0 - 0,4 , а наши измерения показали значение в  3В.

__________________________________________________________________________

К155ЛА1

| № | Ui | Uo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3,50 |
|  | 1 | 0,02 |
| 2 | 0 | 3,51 |
|  | 1 | 0,02 |
| 3 | 0 | 3,45 |
|  | 1 | 0,05 |
| 4 | 0 | 3,40 |
|  | 1 | 0,05 |

___________________________________________________________________________

При проведении замеров в данной схеме мы видим что значение на выходе больше чем должно быть при логическом «0» поэтому мы можем сделать вывод что схема не работает.

К155ЛЕ1

| № | Ui | Uo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2,00 |
|  | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 2,30 |
|  | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 2,15 |
|  | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 1,16 |
|  | 1 | 4,45 |

| № | Ui | Uo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1,40 |
|  | 1 | 3,96 |
| 2 | 0 | 1,40 |
|  | 1 | 4,40 |
| 3 | 0 | 1,60 |
|  | 1 | 4,50 |
| 4 | 0 | 0,70 |
|  | 1 | 4,60 |

К155ЛА3

Измерение уровней входных сигналов UILMAX и UIHMIN

Напряжения UILMAX и UIHMIN являются максимальными и минимальными значениями напряжений , подаваемых на вход логической микросхемы .которые достоверно воспринимаются ею как логический «0» или как «1» соответственно.

Схема измерения входных напряжений:

Рис.2

В случае, когда подастся логическая «1», то транзистор откроется и ток будет протекать, а значит, светодиод загорится и будет гореть.

UILMAX = 0,8 В

UIHMIN = 2,0 В

Таблицы входных напряжений:

К155ЛН1

| № | max | min |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | 1,4 | 1,42 |
| 4 | Не работает. | Не работает. |
| 5 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | 1,4 | 1,38 |

К155ЛА1

| № | max | min |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,41 | 1,40 |
| 2 | 1,37 | 1,35 |
| 3 | 1,41 | 1,40 |
| 4 | 1,37 | 1,35 |

Схемы  К155ЛЕ1, К155ЛА3, К155ЛА4  являются нерабочими.

Передаточные характеристики, построенные по результатам измерений.

Рис.3

Рис.4

I    - input   (вход).

O  - output (выход).

L   - low     (низкий уровень, практический 0).

H  - high    (высокий уровень, практическая 1).

Расчёт запаса помехоустойчивости исследованных элементов.

Рассчитываем запас помехоустойчивости по следующим формулам :

ML = UIL max  – UOL max

MH = UOH min –  UIHмin

К155ЛН1:

| 1 | ML= 1,4 – 0,5= 0,9 MH= 3,4 – 1,4= 2 |
| --- | --- |
| 2 | ML =1,4 – 0,5=0,9 MH = 3,43 – 1,4=2,03 |
| 3 | ML = 1,4 – 0,5=0,9 MH =3,36 – 1,42=1,94 |
| 4 | ML = не работает. MH = не работает. |
| 5 | ML =1,4 – 0,5=0,9 MH = 3,19 – 1,4=1,79 |
| 6 | ML = 1,4 – 0,5=0,9 MH = 3,23 – 1,38=1,85 |

K155ЛА1:

| 1 | ML = 1,41 – 0,2 = 1,21 MH = 3,50 – 1,40 = 2,10 |
| --- | --- |
| 2 | ML =1,37 – 0,2 = 1,17 MH = 3,51 – 1,35 = 2,16 |
| 3 | ML = 1,41 – 0,5 = 0,91 MH =3,45 – 1,40 = 2,05 |
| 4 | ML =1,37 – 0,5 = 0,87 MH =3,40 – 1,35 = 2,05 |

Схемы К155ЛЕ1, K155ЛА3, К155ЛА4 – являются нерабочими.

Вывод :

На данной лабораторной работе мы измеряли статические параметры цифровых микросхем. Таковыми параметрами является входное и выходное напряжение микросхем.

Нашей первой задачей является построить схему согласно рисунку. После построения схемы мы измеряем уровни выходного напряжения. В ходе измерений мы видим что в схеме К155ЛН1 на 4-м элементе выходное напряжение показало значение в  3В, а значит элемент является нерабочим.

Следующими являются схемы К155ЛЕ1 и К155ЛА3,при их измерениях мы видим что  обе являются нерабочими, так как  значение напряжения превышает допустимые.

Второй частью расчётов является измерение уровней входных сигналов.

В данном случае мы ориентируемся на поведение светодиода. В случае, когда будет подана логическая «1», то транзистор откроется и ток будет протекать, а значит  светодиод  будет гореть.

В таблице К155ЛН1 мы можем наблюдать эту картину во всех случаях кроме 4-го элемента. При подаче на него напряжения светодиод не реагирует, это показывает что элемент нерабочий. В схеме К155ЛА1 все элементы являются рабочими и светодиод загорается и гаснет в соответствии с поданными значениями.

А в схемах    К155ЛЕ1, К155ЛА3, К155ЛА4  ничего не происходит так как они являются нерабочими и светодиод вновь не реагирует на подачу и отсутствие  напряжения.

Затем, по вычисленным результатам мы строим передаточные характеристики, которые показывают зависимость выходного напряжения от входного.

Характеристика входного сигнала имеет вид двух прямых характеризующих уровень «1» и «0» и некоторой неопределённой или переходной зоны.

А характеристика совокупности элементов представляют собой не одну кривую а некоторую область ограниченную сверху и снизу двумя граничными кривыми.

Но так как не все элементы технически идеальны, то существует некоторая область или же некоторый запас помехоустойчивости.  Нашей последней задачей является вычислить этот запас у исследуемых элементов. Это было проделано по данным нам формулам для двух работающих схем.