# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Ingineri

Лабораторная работа №2

## По предмету:

## Компьютерное Проектирование

« Анализ цепи переменного тока .AC »

Выполнил

Студент гр. С-22                                                                                 ……………..

Проверил                                                                                            Дубковецкий Ю. А.

Кишинев 2010

Цель Работы :    Построить схемы для фильтра низких  частот и для фильтра средних частот, определить для них  полосу пропускания.

Значениями для элементов схемы:

C1- 3U

C2-1U

R1-100 Ом

R2 – 100 ОМ.

Ход работы :

1. Схема фильтра низких частот :

После построения схемы нам необходимо  задать необходимые параметры для  AC анализа.

Устанавливаем для источника питания значение равное 1V а в настройках анализа указываем начальную частоту и конечную частоту, а также значение одного шага для графика.

3, Построение графика.

После построения схемы нам необходимо проанализировать её работу и показания. Запускаем схему через меню Analysis – Simulate . Затем в появившемся окне построения графика через меню  Trace – Add выбираем значение V (C 2: 2).

Так как граница фильтра выбирается на уровне 70% от максимального значения  уровня сигнала то устанавливаем курсор на отметке 0,7 V.

Затем нам необходимо построить схему полосового фильтра и также график к нему.

Значения всех элементов в этой схеме такие же как в  предыдущей.

Так как максимальным значением тут  является значение в 600 милливольт, то 70% будет равно 420 милливольтам.

Полосой пропускания для данного фильтра приблизительно равен от  272 Hz до 3 KHz

ВЫВОД

В данной лабораторной работе нашей задачей является определение полосы пропускания для двух типов фильтров :  Фильтра низкой частоты и полосового фильтра.

Полоса пропускания это значение частот между верхней и нижней границей заданного диапазона частиц. Для каждого фильтра данный диапазон различен и зависит от параметров самого фильтра, то есть от значения элементов фильтра, а в нашем случае,  от ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов.

В данных  схемах эти значения равнялись:

C1- 3U             C2-1U

R1-100 Ом.       R2 – 100 Ом.

Мы построили схему с заданными значениями и определили значение  фильтра на уровне 70 % от максимального значения уровня сигнала. Это и было действующим значение.

Для фильтра низких частот полоса пропускания заключалась между 10 Hz и 360 Hz.

Для полосового : 272 Hz до 3 KHz

Данную процедуру мы проделали как для низкочастотного фильтра, так и для полосового.