MINISTERUL   EDUCAŢIEI   ŞI TINERETULUI   AL REPUBLICII   MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din  Moldova

Facultate Informatică si Inginerie

Лабораторная работа №3

По предмету:

Компьютерное проектирование.

«Анализ переходных процессов»

Выполнил

студент группы: С-22.                                                                         ……………

Проверил:                                                                                           Дубковецкий Ю.А.

Chisinau  2010.

Цель работы:   Изучить переходные процессы на примере заряда и разряда конденсатора.                                  Определить, как изменяется форма сигнала при увеличении емкости конденсатора.

Задание :

Построить схему с синусоидальным источником питания.

Провести  анализ переходных процессов.

Дано :

Источник : VSIN

Частота (Freq) : 5kHz

Емкость (C) : 3u

Сопротивление (R) : 200 Ом

Остальные параметры : DC,AC,VOFF,TD,PHASE  устанавливаем равными нулю.

Ход работы :

Часть I

- Строим схему согласно заданным параметрам:

2. Задаём параметры на источнике питания:

В окне  Analisis/setup задаём следующие характеристики:

|

После этого задаем нашу схему на анализ Trace/Add и выбираем V(C1;2).

Цель моей работы заключается в том, чтобы определить, как изменяется форма сигнала при увеличении емкости конденсатора. Меняем значение емкости с 3u до 6u   .

Остальные значения  оставляю прежними, даю на анализ и строю график.

Часть II

Анализ Фурье

Цель анализа - разложить комплексные временные ряды с циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций с определенной длиной волн.

Устанавливаем значение Print Step и Final Step :

Print Step = 2ns;

Final Step = 25ms;

При этом появляется следующий график:

В этом окне нажимаем кнопку указанную на рисунке :   и видим следующую картину:

После получения данного графика мы выбираем наибольшее его значение и сравниваем с заданными первоначально на источнике синусоидального сигнала.

Данные совпали , из чего можно сделать вывод  что все проведённое выше выполнено верно.

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы мы изучали переходные процессы в электрических схемах. Данную работу мы проделали на простой схеме для того чтобы понять сам принцип переходных процессов.

Наша лабораторная работа состояла из двух частей :

- Анализа переходных процессов;

- Анализа Фурье.

Работа состояла из нескольких процедур : собираем схему,  устанавливаем необходимые данные на источнике сигнала , устанавливаем начальный  и конечный шаг в настройках переходных процессов  и сама симуляция выполнения схемы вместе с построением графиков.

В первой части мы изменяли ёмкость конденсатора для того чтобы увидеть как этот параметр влияет на график  и увидел что при увеличении емкости конденсатора увеличивается его заряд, а значит, режим насыщения проходит дольше,  при этом амплитуда сигнала уменьшается. Чем меньше емкость конденсатора, тем больше амплитуда сигнала.

Во второй части мы провели анализ Фурье для того чтобы определить среднее значение частоты колебания. То есть из всех волн выбрали средние показатели. Проанализировав данные мы увидели что они совпадают с заданными на источнике сигнала. Что показывает что опыт проведён верно.