# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Ingineri

Лабораторная работа №4

## По предмету:

## Компьютерное Проектирование

« Параметрический анализ »

Выполнил

Студент гр. С-22                                                                                 ……………………

Проверил                                                                                            Дубковецкий Ю. А.

Кишинев 2010

Цель работы: Выполнить  параметрический анализ.

Параметрический анализ – это дополнительный анализ, позволяющий одновременно провести 2 и более анализа.

Задание :

Построить схему с синусоидальным источником питания.

Провести параметрический анализ.

Глобальный параметр : амплитуда = 1V

Строим схему согласно заданию лабораторной.

После составления схемы выполняем её. Строим график при помощи AC Sweep. Для этого в главной панели инструментов выбираю меню Analysis, затем пункт Setup. Появляется окно с множеством пунктов, ставлю галочку в пункте AC Sweep. В настройках ставлю необходимые параметры.

Согласно этим данным мы строим следующий график :

Исходя из данного графика видно, частота пропускания равна от  2,29 КHz до 100 МHz, то есть до того значения которое мы указали в строке End Freq. (конечная частота)

Выполняем параметрический анализ.

Для этого  в меню библиотек, выбираем пункт special, затем берём элемент param. Далее, так как все последующие вычисления будем производить по амплитуде, то   вместо текущего значения пишу ACVAR.

После этого выбираем параметры компонента  PARAMETERS, в появившемся окне вводим имя NAME1 = ACVAR, a VALUE1 = 1V, то есть выставляю начальное значение.  Далее захожу в Analysis, затем setup, затем выбираю пункт Parametric.

В новом окне ставлю тип Global Parameter,  имя пишу NAME: ACVAR,

Sweep Type выставляю Linear, начальное значение ставлю 1V, конечное 10V, и шаг 1. Сохраняю изменения.

Запускаем симуляцию только что изменённой схемы .

И выбираю add trace  по V(C2:2).

И видим следующий график :

Мы видим что чем меньше напряжение на источнике. Тем меньше становиться порог в 70 % от максимума.  При заданных 10 V она с каждым последующим уменьшается на 0,7V .

Но частота пропускания остаётся неизменной .

Вывод:

На данной лабораторной работе мы проводили дополнительный анализ по отношению к одному из ранее проведённых, в моём случае это является дополнительный анализ к анализу цепи переменного тока, на примере высокочастотного фильтра.

В начале я собрал простую схему фильтра без указания глобальных параметров и увидел какова будет полоса пропускания для этого фильтра , она равнялась 2,29 KHz.

Затем мы провели дополнительный анализ . Для этого мы добавили в списке анализов не только АС но и Parametrik , и уже в настройках данного анализа выбрали каков параметр будет глобальным и задали для него его значения.

В моём случае это была амплитуда, она равна 1V.

После установки всех настроек  и запуска программы, программа построила график состоящий сразу из 10 значений.

Это позволяет проводить расчёты сразу с несколькими значениями, что повышает производительность при расчётах.