# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Inginerie

Лабораторная работа №3

## По предмету :

Охрана труда

Тема:

Измерение вибраций

Выполнил								 ………………….

Проверил 								Панашеску И.С.

Кишинев 2010

Измерение вибраций

Цель работы:   Научится измерять вибрацию на рабочем месте. Понять, как он работает прибор для измерения вибрации, его принцип и технические характеристики.

- Измерение вибрации.

Приборы и материалы:

- помещение для проведения опытов

- предмет, создающий  вибрацию

- прибор для измерения вибрации - Виброметр 107В

Порядок проведения  работы :

Подготовка к работе.

- Установить измерительный блок и блок питания прибора на контролируемую машину.

- Закрепить датчик  (преобразователь) вибрации на корпусе контролируемой машины

- При необходимости использования аварийной сигнализации  или

схемы аварийного отключения

- Для начала работы необходимо включить контролируемую машину и виброметр.

- Замерить вибрацию, данные занести в отчет.

Виброметр — измерительный прибор, предназначенный для контроля вибрации. Может измерять общий уровень вибрации (шумомер) или уровень вибрации по виброскорости, виброускорению или виброперемещению.

На сегодняшний день существует большое количество приборов , которые позволяют измерить уровень вибрации в помещении.

В ходе нашей лабораторной работы мы использовали прибор под названием виброметр 107В

Принцип работы

Датчик вибрации  устанавливается  в выбранной точке

контролируемой машины и подключается к входу блока

измерения  с помощью кабеля. Электрический сигнал с датчика

вибрации, поступает на  вход, подключающий его к усилителю

заряда, на выходе которого формируется нормируемое

напряжение, пропорциональное величине измеряемого

ускорения. Затем происходит фильтрация сигнала полосовым

фильтром в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц и его

интегрирование. После интегрирования электрический сигнал

пропорциональный  виброскорости поступает на вход

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микропроцессора PIC 18F452, с помощью которого по заложенной в микропроцессор программе производится вычисление среднего  квадратического значения виброскорости суммарной вибрации в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц.

Вывод :

На данной лабораторной работе мы имели дело с таким измерительным прибором как Виброметр марки 107В.

При помощи этого прибора мы имеем возможность измерять уровень вибраций в рабочем помещении при работающих других устройствах (компьютер, станок и прочее.)

Эти вибрации могут возникать по самым различным причинам, начиная от вибраций в корпусе посторонних приборов и заканчивая проезжающим мимо транспортом.

Литература:

http://npp-ctest.com/m0c2i29l0.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Виброметр

Контрольные вопросы:

1.Действие вибрации на человека.

2.Характеристики вибрации.

3.Классификации вибрации.

4.Нормирование вибрации.

5.Требования к обеспечению вибробезопасных условий труда.

6.Средства виброзащиты, снижающие воздействующую на работающих вибрацию на пути ее распространения.

7.Прибор для измерения вибрации.

Приложение :

Виброметр 107В – малогабаритный автономный микропроцессорный

прибор предназначен для  измерения параметров вибрации.

Прибор позволяет измерять динамические сигналы с последующей

их записью в энергонезависимую память, просматривать и

анализировать.

Применение:

Измерение параметров вибрации работающего оборудования –

виброускорения,виброскорости, виброперемещения;
Спектральный анализ  сигнала вибрации.
Основная задача прибора состоит в оценке состояния  работающего

оборудования и предварительная  оценка  появляющихся

неисправностей в процессе эксплуатации.

В режиме виброускорения измеряется среднеквадратичное и

пиковое значения в выбранном диапазоне частот, а также по

частотам в всем диапазоне. В режиме виброскорости – среднеквадратичное значение в выбранном диапазоне и по частотам. В режиме виброперемещения – среднеквадратичное значение в выбранном диапазоне, двойной размах и на выбранной частоте. 
Простота работы с прибором позволяет выполнять измерения и анализировать спектр вибросигнала после непродолжительного курса обучения в течении нескольких часов.

Технические данные:

- Диапазон установки коэффициента преобразования  акселерометра,  пКлс2/м от 0,1 до 500

- Максимальное значении входного заряда,  пКл  2000

- Уровень собственных шумов, пКл, не более   0,03

- Частотные диапазоны спектрального анализа: частоты среза ФНЧ, Гц  -100, 200, 300, 400, 500, 600,

700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000

- Частота среза ФВЧ, Гц  2, 10

- Разрешение анализатора, линий  800

- Функция взвешивания Ханнинга

- Интерфейс - USB;

- Память - 2МБ (возможно до 8МБ);

- Дисплей:   графический ЖКИ, точек   64 х 98

- Никель-металгидридный аккумулятор 3,6В

- Работа от аккумуляторов до разряда, час, не менее 8

- Корпус - алюминиевый профиль (60 х 100 х 30 мм)

# Виброметр ВК 5М

Миниатюрный виброметр ВК 5М предназначен для измерения виброускорения, виброскорости и размаха виброперемещения, и позволяет проводить экспресс-оценку уровня вибрации любого работающего промышленного агрегата.

Виброметр ВК 5М измеряет истинное средне квадратическое значение виброскорости, размах виброперемещения, амплитуду виброускорения. Имеет маркировку взрывозащиты "ExibllBT6". В комплект поставки виброметра ВК-5 М входит щуп и магнитный держатель. Возможно крепление на шпильке М5. Датчик защищен от перегрузок. Виброметр ВК 5-М имеет индикацию разряда батарей. Чехол для переноски, входящий в комплект, создает дополнительные удобства при работе.

Технические характеристики:

| Диапазон измерения: |
| --- |
| виброскорости | 0,1 ... 70 мм/c |
| размахов виброперемещений | 1 ... 700 мкм |
| виброускорения | 0,1 ... 10g |
| Диапазон рабочих частот: |
| при измерении виброскорости | 10 ... 1000 Гц |
| при измерении виброперемещений | 10 ... 300 Гц |
| при измерении виброускорения | 10 ... 1000 Гц |
| Относительная погрешность на базовой частоте 45 Гц не хуже | 5 % |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 20 ... 750 Гц не более | 10% |
| Спад АЧХ на частотах 10 Гц и 1000 Гц не более | 3дБ |
| Диапазоны рабочих температур: |
| для измерительного блока | -10 ... +50 °С |
| -50 .. +250 °С | для вибропреобразователя |
| Масса виброметра с вибропреобразователем (без чехла) не более | 200 грамм |
| Габаритные размеры: |
| измерительного блока | 125х70х23 мм |
| вибропреобразователя | 20x30 мм |
| Питание | Батарея 9В (6F22) |