# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Inginerie

Лабораторная работа №5

## По предмету :

Охрана труда

Тема:

Анализ опасности прикосновения к электрической сети переменного тока.

Выполнил								 …………………..

Проверил 								    Панашеску И.С.

Кишинев 2010

Анализ опасности прикосновения к электрической сети переменного тока.

Цель работы:   Проанализировать и оценить опасность прикосновения человека к трехфазной электрической сети с напряжением до 100 В , с изолированной и заземлённой нейтралью.

Порядок проведения работы:

1.Выяснить опасность воздействия переменного и постоянного тока.

2.Понять путь прохождения тока через человеческий организм.

3.Величины тока, проходящие через тело человека.

4.Факторы воздействия

5.Меры предостережения

6.Провести анализ и сделать вывод.

1.Воздействие переменного и постоянного тока.

Опасность переменного тока  зависит от частоты этого тока. Исследованиями установлено, что токи в диапазоне от 10 до 500 Гц практически одинаково опасны. С дальнейшим увеличением частоты значения пороговых токов повышаются. Заметное снижение опасности поражения человека электрическим током наблюдается при частотах более 1000 Гц.

2.Прохождение электрической дуги через тело человека :

В установках напряжением до 1000 В достаточную защиту обеспечивает применение изолированных проводов. В случае, когда невозможно достигнуть надежной изоляции или ограждения токоведущих частей, применяются блокировки (электрические и механические) для автоматического отключения опасного напряжения при попадании человека в опасную зону.

3.Через тело человека могут проходить токи различных величин, ниже показаны  воздействия на человека электрического тока различной силы

| Сила тока, мА | Переменный ток 50 - 60 Гц | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| 0,6 - 1,5 | Легкое дрожание пальцев рук | Не ощущается |
| 2 - 3 | Сильное дрожание пальцев рук | Не ощущается |
| 5 - 7 | Судороги в руках | 3yд. Ощущение нагревания |
| 8 - 10 | Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах | Усиление нагревания |
| 20 - 25 | Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание | Еще большее усиление нагревания, незначительное сокращение мышц рук |
| 50 - 80 | Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца | Сильное ощущение нагревания. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания |
| 90 - 100 | Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с. | Паралич дыхания |

4.Воздействие тока на организм человека по характеру и последствиям поражения зависит от следующих факторов:

- величины тока;

- длительности воздействия тока;

- частоты и рода тока;

- приложенного напряжения;

- пути прохождения тока через тело человека;

- состояния здоровья человека и фактора внимания.

5.Ниже показаны несколько мер предостережений от удара электрическим током :

Зануление (или заземление) 
УЗО (устройство защитного отключения)
Выравнивание потенциала 
Двойная изоляция 
Разделение сетей 
Низковольтное питание

Вывод :

На данной лабораторной работе мы узнали, что воздействие тока на организм человека по характеру и последствиям поражения зависит от определённых факторов.  Эти факторы описаны в 4-м пункте лабораторной работы.

Но причина поражения током всегда заключается в том, что человек прикасается к приборам и проводам, находящимся под напряжением, притом не всегда это напряжения слишком велико.

Поэтому на всех предприятиях основной пункт в Технике безопасности отделяется именно правилам работы с электрооборудованием.

Литература:

http://ru.wiktionary.org/wiki/ток

http://www.afportal.ru/puzzle/13

http://www.diagram.com.ua/info/ohrana/2.shtml

http://www.powerport.ru/articles/?item=5

Контрольные вопросы :

1) Факторы, влияющие на исход прикосновения человека к электрической сети.

2) Схема включения человека в цепь тока.

3) Опасность прикосновения человека к сети с изолированной нейтралью.

4) Опасность прикосновения человека к сети с глухим заземлением нейтрали.

5) Опасность прикосновения человека к цепи в аварийном состоянии.

Приложение :

Ожоги электрической дугой.

Рис. 1

Электрический ток, действуя на организм человека, может привести к различным поражениям: электрическому удару, ожогу, металлизации кожи, электрическому знаку, механическому повреждению, электроофтальмии.

Возможны два варианта таких прикосновений с разной степенью опасности. Первый, наиболее опасный,- одновременное прикосновение к двум линейным проводам и второй, менее опасный (таких случаев больше) - прикосновение к одной фазе (рис. 2, 3).

Рис. 2. Двухфазное включение в цепь тока

Рис. 3. Однофазное включение в цепь тока: а) с заземленной нейтралью;

б) с изолированной нейтралью

Сеть с изолированной нейтралью. При двухфазном включении в сеть человек касается одновременно двухфазных проводов (или частей установок, с ними связанных) и поэтому оказывается под напряжением.

При однофазном включении в сеть имеет место касание элемента под фазовым напряжением и земли (через ноги). Этот случай менее опасен, особенно в сетях с изолированной нейтралью.

Сеть с заземленной нейтралью. Она имеет напряжение между фазами 380 В, между фазой и нулем 220В. При двухфазном включении ток будет равен 0,4 А, при однофазном включении напряжение будет равно 220 В.

Сравнение данных систем показывает, что однофазное включение в сеть с изолированной нейтралью более безопасно. Следует отметить, что в аварийных режимах, когда одна из фаз пробита на землю, а у другой вышла из строя изоляция, более безопасна сеть с заземленной нейтралью.