# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Ingineri

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

## По предмету:

## Проектирование электронных систем

Тема: Построение SPS модели с полупроводниковыми элементами.

Выполнил:                                                                               ……………………..

ст. гр. С-32

Проверил:								Дубковецкий Ю.

Кишинев 2010

Построение SPS модели с полупроводниковыми элементами.

Цель:  Построить и выполнить модель однотактного выпрямителя напряжения с RL нагрузкой. Измерить ток на полупроводниковом элементе и на нагрузке.

Параметры для схем первой и второй части:

U = 120 В		 R = 5 Ом

L = 2 мГн		 F = 60 Гц

Часть I

Задача : Построить и выполнить модель однотактного выпрямителя напряжения с RL нагрузкой.  Измерить ток на диоде и на нагрузке.

Для этой задачи  необходимо использовать библиотеку Simulink.

Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB. При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты.

Из библиотеки Simulink выбираем SimPowerSystems  и  из этой библиотеки выбираем необходимые нам элементы. В элементе RLC Branch необходимо использовать только резистор и катушку индуктивность, поэтому в параметре конденсатора его значение приравниваем бесконечность (C = inf ).

После построения данной схемы мы устанавливаем заданные параметры в нашу схему :

После установки этих параметров  необходимо задать параметры симулирования, а именно: установить начальное время моделирования и конечное время. Эти числа необходимо брать не слишком большими чтобы наглядно проследить за типом сигнала. В данном случае я установил Start time = 0 и Stop time = 0.06 , и только после этого можно запускать схему на моделирование, это делается через :

Simulation-> Start   или же можно использовать кнопку на панели инструментов

После запуска на осциллографе видим следующее:

Вывод по первой части:

В первой части лабораторной работы использовался выпрямитель на основе такого полупроводникового элемента как ДИОД. Нашей целью является увидеть каков сигнал на выходе и понять, почему он имеет именно такую форму, а не иную.

Мы имеем такие сигналы потому, что сигнал проходит через диод, который  пропускает ток   только в одном направлении, но  на пиктограмме блока  Diode имеются не только анод   а  и катод  k,  а также выходной порт, обозначенный  m , в  котором формируется векторный Simulink-сигнал  из двух составляющих.

Первая из них соответствует анодному току диода, вторая —  напряжению на аноде диода. Поэтому мы видим не только положительные полуволны, но и отрицательные.

Часть II

Задача: Построить и выполнить модель однотактного выпрямителя на тиристоре с RL нагрузкой. Измерить ток и напряжение на нагрузке.

Собираем схему как показано на рисунке ниже,

Затем устанавливаем все заданные параметры в

схему.

Затем выбираем пункт simulation parameters и

устанавливаем необходимые настройки

Итоговая схема должна выглядеть так :

После установок всех параметров запускаем нашу схему на симуляцию Simulation -> Start

Вывод по второй части :

На данной лабораторной работе мы имели дело с однотактным выпрямителем напряжения.

К этому выпрямителю подключаем RL  нагрузку .

Во второй части работы схема была практически такой же, как и в первой.

Отличия состоят лишь в том, что вместо диода мы используем такой элемент как тиристор, а вместо элемента Demux используем Терминатор.

Как и в первой части, нашей целью является увидеть каков сигнал на выходе и понять почему он имеет именно такую форму, а не иную.

Форма сигнала зависит от  элемента,

который мы используем, так как у нас

тиристор, то и форму мы имеем более

резкую, чем у диода, так, как

вольтамперная характеристика у него

является не линейной.

На первом графике у нас только

положительные волны, так как ещё

дополнительно подключается нагрузка,

именно она гасит переходные моменты,

а на втором имеются небольшие помехи,

за счет переходных процессов, так как

там подключено без нагрузки.