# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Ingineri

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

## По предмету:

## Проектирование электронных систем

Тема:

Анализ свойств устройств силовой электроники в частотной области

Выполнил:                                                                               Кузнецов Е.

ст. гр. С-32

Проверил:								Дубковецкий Ю.

Кишинев 2010

Анализ свойств устройств силовой электроники в частотной области

Цель:   	Построить амплитудный спектр тока и напряжения на выходе транзисторного                       инвертора.

Параметры для схемы :

U = 300 В

R = 15 Ом

L = 2 мГн

Частота преобразования  F = 1,5 к Гц

Частота модуляции             F = 50 Гц

Коэффициент модуляции  =   0,85

Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток с изменением величины напряжения или без. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде.

Содержание схемы :

источник постоянного тока, универсальный переключатель, амперметр, вольтметр , два осциллографа, RLC цепь с отключенным конденсатором (С = inf), генератор дискретных сигналов, элемент, который программно управляет генератором дискретных сигналов, заземление.

Собираем схему, как показано на рисунке  ниже:

После того, как соберем схему необходимо в неё внести наши параметры :

Discrete PWM Generator :

F = 1.5 кГц

Sample time = 1e-5

Коэффициент модуляции = 0,85

F output = 50 Гц

Universal Bridge:

Number of bridge arms = 2

Port configuration : ABC as output terminals

Snubber resistance : 1e5

Snubber capacitance : inf

Power electronic device : MOSFET/Diodes

Ron : 1e-3

Powergui Discrete :

После того как мы установили параметры для самой схемы, необходимо определить параметры модуляции этой схемы.

Для того, чтобы задать эти параметры, заходим в меню

Simulation -> Simulation parameters.

В этом окне мы устанавливаем начальное время и конечное время

Start time = 0 , Stop time = 0.1

Выбираем тип  модуляции : ode15s

После этого можем запускать модуляцию нашей схемы.

На осциллографе видим следующие графики:

Сигнал, снятый с амперметра:

Сигнал снятый с вольтметра :

Фурье анализ сигнала тока и напряжения на выходе

- 2

Вывод :

На данной лабораторной работе мы учились строить амплитудный спектр тока и напряжения на выходе транзисторного инвертора.

Собрали схему, установили заданные параметры, настроили параметры модуляции и запустили схему на выполнение.

После окончания выполнения мы получили на осциллографах диаграммы приведённые выше.

На первом осциллографе мы видим, что ток нагрузки изменяется по синусоидальному закону с периодом  0.02c и определяется модулирующей функцией.

Кроме этого мы видим, что ток нагрузки содержит  и высокочастотную составляющую, которая возникает из-за импульсной работы транзисторов, несущая частота которых равна 1.5 кГц и с индуктивностью 0,002 Гн.

На втором осциллографе мы видим напряжение на нагрузке.

Диаграмма представляет собой последовательность прямоугольных импульсов высокой частоты.

Вывод по анализу Фурье:

На первом рисунке мы имеем фурье анализ сигнала  тока на выходе .

Во втором окне первого рисунка мы получили весь спектр частот .

На втором рисунке мы имеем весь спектр частот для сигнала напряжения на выходе.

Фурье анализ предназначен для  перевода временного сигнала в частотный. Это позволяет проанализировать сигнал более детально.