# MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Informatică şi Inginerie

Лабораторная работа №4

## По предмету:

## Сети

Прямое соединение и кабель кросс-овер

Выполнил :								…………………..

ст. гр. С-32

Проверил: 								A. Corj

Кишинев 2010.

Прямое соединение и кабель кросс-овер

Цель : Научиться обжимать кабель прямым способом и кросс-овером.

Теория :

Самое распространенное  соединение между сетевыми устройствами осуществляется посредством кабеля, именуемым витой парой.

Вита́я па́ра   — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитная помеха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая пара — один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве сетевого носителя во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости в монтаже, является самым распространённым решением для локальных сетей.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя 8P8C. 8P8C зачастую ошибочно называется RJ45 (иногда данное обозначение записывается через дефис как RJ-45). На самом деле, настоящий RJ45 физически несовместим с 8P8C, так как использует схему 8P2C с ключом.  Ошибочное употребление термина RJ45 вызвано, скорее всего, тем, что настоящий RJ45 не получил широкого применения, а также их внешним сходством. В свою очередь, 8P8C (8 Position 8 Contact) — это унифицированный разъём, который используется в телекоммуникациях и имеет 8 контактов и защёлку, немного больший, чем телефонный соединитель RJ11.

Если кабель содержит только две пары:

10Base-T/100Base-TX одна сторона цвет провода другая сторона 1 белый оранжевого 1 2 оранжевый 2 3 белый синего 3 6 синий 6

Для восьмижильного кабеля (четыре пары). Выбор варианта обжима зависит исключительно от принятого в вашей сети. EIA/TIA-568A одна сторона цвет провода другая сторона 1 белый зеленого 1 2 зеленый 2 3 белый оранжевого 3 4 синий 4 5 белый синего 5 6 оранжевый 6 7 белый коричневого 7 8 коричневый 8

#### При соединении двух компьютеров crossover (карта-карта) используется следующая схема обжима:

| С одной стороны | С другой стороны |
| --- | --- |
| 1: Бело-оранжевый 2: Оранжевый 3: Бело-зелёный 4: Синий 5: Бело-синий 6: Зелёный 7: Бело-коричневый 8: Коричневый | 1: Бело-зеленый 2: Зеленый 3: Бело-оранжевый 4: Синий 5: Бело-синий 6: Оранжевый 7: Бело-коричневый 8: Коричневый |

Обжимается витая пара с помощью специального обжимного инструмента. В народе именующегося обжимкой.

Этим инструментом можно обжать как витую пару,  состоящую из 4-х

пар, так и 2-х парный кабель, также использующийся на производстве

и в быту.

Для обжимки кабеля используются конекторы

Вывод :

На данной лабораторной работе мы изучали

правила обжима кабеля для соединения различных

сетевых устройств между собой.

Узнали что правила обжима не для всех устройств

одинаковы, например для одних используется

прямой способ обжима, для других кроссовер.

На картинке справа показан порядок выполнения

шагов при обжимке кабеля.

- Обрезаем кабель нужной длины

- Зачищаем верхний слой изоляции (около 1 см)

- Выстраиваем провода согласно правилам

Вставляем кабель в конектор до упора.

- Обжимаем кабель.

Литература :

http://bercov.h1.ru/rj45.html

http://kt11.ru/menu_455.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара

http://objimka.narod.ru/